## Slide 1: 汽车工厂选址的优化方案
李成希 1752511 孙潇 1752365
敖正楷 1752521 陈豪 1752641
运筹学大作业汇报
2019.6.11

## Slide 2: 目 录
问题背景
基本假设、变量介绍和数据来源
模型建立与优化算法
可视化结果
特点与创新
运筹学大作业汇报

## Slide 3
运筹学大作业汇报
问题背景
研究意义
背景介绍
增大交通运力
合理利用空间
满足多方需求
上海大众汽车有限公司
计划销售地点为北京、上海、广州、南京

## Slide 4
运筹学大作业汇报
基本假设与变量介绍
1、上汽大众公司每一年需要为北京、上海、广州、南京这四座城市生产相同数量的新车。
2、各地工厂每年的产量保持不变。工厂的产量与其占地面积呈正比关系。
3、单位运输费用和运输里程数成线性关系。当工厂选址确定后，则其到四大城市的运输里程数视为已知量。（运输费用=路费+油费）
4、根据经济学中的边际效益定理，为了最大化利润，每一个城市至多只能修建三座工厂。
5、为了保证利润最大化，生产量与需求量近似相等。避免出现供大于求、供不应求的情况。

## Slide 5
运筹学大作业汇报
数据来源
采集的数据均为生活中的实际值
各个城市的每年，上海大众生产的新车需求量：
北京=5.98 上海=3.79 广州=2.53 南京=2.53 单位：万辆
由2017中国各主要城市汽车保有量与主要城市的汽车增长量
来估算四座城市的年汽车总需求量。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1595539728686322152&wfr=spider&for=pc
用2018上海大众车销量/总汽车销量，作为此汽车品牌销售占比，
得出每个城市的上海大众车的年需求量。
http://www.sohu.com/a/291095741_662681

## Slide 6
运筹学大作业汇报
数据来源
采集的数据均为生活中的实际值
实际数据：
单位土地价格从中国土地市场网获得
http://www.landchina.com/
假设：
工厂的总设备成本、总产量和总土地价格均与工厂面积成正比。
单位工厂建设成本=单位设备成本+单位土地价格
仪征工厂：位于江苏省仪征市，占地面积128.05万平方米，年产能为30万辆。2012年7月26日投产。总投资11亿 其中6.2亿为设备采购，4.8亿为设备安装和厂房建设
比例系数由上海大众仪征工厂得出：
单位面积工厂造价
110000万元/130 0000平方米=0.0846153846万元/平方米
单位面积工厂产量
30万辆/130万平方米=0.230769231 万辆/万平方米

## Slide 7
假设运输车辆均为大货车，接入高德地图API获取里程数据。
运输费用=油费+路费
不考虑租车或买车的费用，不考虑司机的工资。
行驶距离计算时假设工厂的建设位于城市最中心
城市郊区到市中心的距离相对于两城市之间的距离可以忽略
油费
百度查询得到每升柴油的价格大约为6.72元 （2019.5.10）
知乎提问得到货车每百公里油耗为30-50升，取0.4L/公里
最终油费=行驶距离×0.4×6.72
路费
查询全国高速公路收费情况，大多数省份小轿车收费0.4元/公里，重型货车2元/公里。
高德地图显示的路费均为小轿车的情况。
货车路费=小轿车路费×5
数据来源
运筹学大作业汇报
采集的数据均为生活中的实际值

## Slide 8
运筹学大作业汇报
工厂地址的初步筛选
调用高德API，在静态地图上显示中国中部、东部的主要城市。
缩放级别room=5
由基本假设可知，离目标城市越近，所需的总路费就
越少。

## Slide 9
运筹学大作业汇报
变量介绍
1、工厂的选址
2、工厂的产量
3、工厂 向城市 输送的总数量
4、工厂的生产年限 year
注：经过合理调研后，为进一步精简模型，生产年限仅取“1年、10年、50年”三个值

## Slide 10
运筹学大作业汇报
模型建立与优化算法
情况一：
当某座城市的可供建设的地皮为已知量时（从国土资源局获取的数据），
工厂的建筑面积受到约束，则问题简化为课程中所学的0-1规划模型
与运输问题的结合。
分别得出工厂生产年限为“1年、10年、50年”情况下的最优结果。
注1：这种情况下，地价和运输总里程均与工厂的选址地点有关。
此时有两个变量，分别为工厂的选址以及该工厂向四个城市的运输不同运输量。
情况二（优化方案）：
当工厂的建筑面积没有约束时，问题转化为三变量的优化问题。采用非线性
分支定界优化算法。最终求得全局最优解。
注2：此时存在三个变量。利用lingo软件进行求解。

## Slide 11
运筹学大作业汇报
模型建立与优化算法
情况一的约束条件与目标函数：
其中
为定值

## Slide 12
运筹学大作业汇报
情况一的结果（1年）
工厂的使用年限：1年

## Slide 13
运筹学大作业汇报
情况一的结果（10年）
工厂的使用年限：10年

## Slide 14
运筹学大作业汇报
情况一的结果（50年）
工厂的使用年限：50年

## Slide 15
运筹学大作业汇报
模型建立与优化算法
情况二 面积无限制 情况下的约束条件和目标函数
其中
为定值

## Slide 16
运筹学大作业汇报
情况二 面积无限制（1年）
工厂的使用年限：1年

## Slide 17
运筹学大作业汇报
情况二 面积无限制（10年）
工厂的使用年限：10年

## Slide 18
运筹学大作业汇报
情况二 面积无限制（50年）
工厂的使用年限：50年

## Slide 19
运筹学大作业汇报
特点与创新
灵活使用课本所学知识。
获取的数据较为真实。
最终的优化结果符合预期，有一定的现实意义。

## Slide 20
运筹学大作业汇报
附录：参考文献、lingo源代码与
收集的实际数据详见GitHub
网址链接：
https://github.com/AriesXiaoS/OR_homework

## Slide 21
运筹学大作业汇报
谢谢大家！